## Slide 1: 第一章 数制与编码
（1）几种常用的计数体制，十进制、二进制、十六进制、八进制。
（2）不同数制之间的相互转换。
（3）编码形式
8421码、格雷码

## Slide 2: 数制的转换方法
二进制转十进制
例1-1： 把(101101.11)2转换成十进制数。
(101101.11)2=1×25+0×24+1×23+1×22+0×21+1×20+1×2-1+1×2-2
=32+0+8+4+0+1+0.5+0.25=(45.75)10

## Slide 3: 数制的转换方法
十进制转二进制
例1-2：数105转换成为二进制数。
105/2=52，余1 产生 1
52/2=26， 余0 01
26/2=13， 余0 001
而13=（1101）2 1101001
所以结果为：1101001

## Slide 4: 数制的转换方法
十六进制与二进制的转换
例1-3: 把(AB3.5)16转换成二进制数。
A B 3 · 5
1010 1011 0011 · 0101
所以(AB3.5)16=(101010110011.0101)2
例1-4： 把(1111101.01001111)2转换成十六进制数。
0111 1101 · 0100 1111
7 D · 4 F
所以(1111101.01001111)2=(7D.4F)16

## Slide 5
二进制编码
  自然二进制码
结构形式与二进制数完全相同
有权码
各信息位的权值为2i
  循环二进制码
循环码的特性是任何相邻的两个码字中，仅有一位代码不同，
而其它位代码则相同。
无权码，每一位都没有固定的权值。
检错码
奇偶校验码(Parity Code)
格雷码（Gray Code）
编码

## Slide 6
8421码
是有权码；它是十进制代码中最常见的代码。
由4位二进制码表示，权值分别为23、22、21、20
8421码具有奇偶性
2421码
是有权码 ，权值分别是2421
是自补码
如3的编码为0011，6的编码为1100，即是互为反码的形式。
余3码
无权码，它的每个编码都是由8421码加0011得到，所以叫余3码。
是自补码
数字逻辑 华南理工大学出版社
8421码 、2421码、余3码

## Slide 7
偶校验：
校验码P的取值使校验码中“1”的个数是偶数；
P偶 = Bn－1 ⊕ Bn－2 ⊕ …⊕ B1 ⊕ B0
奇校验：
校验码P的取值使校验码中“1”的个数是奇数；
P奇 = Bn－1 ⊕ Bn－2 ⊕ …⊕ B1 ⊕ B0 ⊕1
信息位Bn－1～0 校验位 P
校验码：
数字逻辑 华南理工大学出版社
奇偶校验码 Parity Code

## Slide 8
数字逻辑 华南理工大学出版社
格雷码（Gray)
特点：任意两个相邻数的代码只有一位二进制数不同
即相邻性.
循环性
无权代码
目的：解决代码生成时发生的错误

## Slide 9: 第二章 布尔代数基础
布尔代数： 用一种数学运算的代数系统描述人的逻辑思
维规律和推理过程。
逻辑代数： 将布尔代数的一些基本前提和定理应用于继
电器的分析与描述。成为二值布尔代数，或
开关代数。
逻辑代数是二值逻辑运算中的基本数学工具
逻辑代数广泛应用于数字系统的分析和设计

## Slide 10
③逻辑函数表达式：P = A•B =AB=A&B
④逻辑符号：
A
B
P
常用符号
（部标）
A
B
P
国际常用符号IEEE
&
A
B
P
国标
2.1.2 基本逻辑和复合逻辑(与逻辑)

## Slide 11
③逻辑函数表达式：P = A＋B =A|B
④逻辑符号：
A
B
P
国际常用符号
1
A
B
P
国标
A
B
P
常用符号
（部标）
＋
2.1.2 基本逻辑和复合逻辑(或逻辑)

## Slide 12
④逻辑符号：
国标
1
A
P
常用符号
（部标）
A
P
国际常用符号
A
P
③逻辑函数表达式：
2.1.2 基本逻辑和复合逻辑(非逻辑)

## Slide 13
（1）与非逻辑
A B | P
0 0 | 1
0 1 | 1
1 0 | 1
1 1 | 0
②真值表
特点：全高出低、一低出高
③逻辑函数表达式：
①逻辑符号：
A
B
P
常用符号
（部标）
A
B
P
国际常用符号
&
A
B
P
国标
2.1.2 基本逻辑和复合逻辑(与非逻辑)

## Slide 14
（2）或非逻辑
A B | P
0 0 | 1
0 1 | 0
1 0 | 0
1 1 | 0
②真值表（或非）
特点：全低出高、一高出低
①逻辑符号
1
A
B
P
国标
A
B
P
常用符号
（部标）
＋
国际常用符号
A
B
P
③逻辑函数表达式
2.1.2 基本逻辑和复合逻辑(或非逻辑)

## Slide 15
（3）与或非逻辑
①逻辑符号
②逻辑函数表达式
国际常用符号
P
A
B
C
D
P
国标
1
&
&
A
B
C
D
常用符号
（部标）
+
A
B
C
D
P
2.1.2 基本逻辑和复合逻辑(与或非逻辑)

## Slide 16
（4）异或逻辑
A B | P
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 1
1 1 | 0
②真值表
特点：相同为0、相异为1
①逻辑符号
＝1
A
B
P
国标
国际常用符号
A
B
P
③逻辑函数表达式
A
B
P
常用符号
（部标）

2.1.2 基本逻辑和复合逻辑(异或逻辑)

## Slide 17
（5）同或逻辑
A B | P
0 0 | 1
0 1 | 0
1 0 | 0
1 1 | 1
②真值表（同或）
特点：相同为1、相异为0
①逻辑符号
＝
A
B
P
国标
A
B
P
常用符号
（部标）
⊙
国际常用
符号
2.1.2 基本逻辑和复合逻辑(同或逻辑)

## Slide 18: 2.2 布尔代数的基本公式及规则
2.2.1 布尔代数的基本公理 Basic Postulates
0－1 律
A + 0 = A A • 1 = A
A + 1 = 1 A • 0 = 0
交换律 A ＋ B = B ＋ A A • B = B • A
结合律 A＋(B＋C) = (A＋B)＋C
A • ( B • C ) = ( A • B ) • C
分配律 A＋B•C = (A＋B)(A＋C)
A • (B＋C) = A • B＋A • C

## Slide 19
重叠律 Idempotency A + A = A A • A = A
互补律 Complement A + A = 1 A • A = 0
还原律 involution A = A
2.2.1 布尔代数的基本公理 Basic Postulates

## Slide 20: 逻辑代数的基本定理 Fundamental Theorems
吸收律 Absorption
A + A • B = A + B A • ( A + B ) = A • B
A • B + A • B = A ( A + B )( A+B ) = A
A + AB = A A • ( A + B ) = A

## Slide 21: 逻辑代数的基本定理 Fundamental Theorems
A + B = A B A • B = A + B
摩根定律 DeMorgan’s Theorem
A1 + A2 + … + An = A1 • A2 • … • An
A1 • A2 • … • An = A1 + A2 + … + An
N变量的摩根定理：

## Slide 22: 2.2.2 基本规则 Basic Formulas
1. 代入规则
2. 反演规则(香农定理) Shannon‘s expansion theorem
3. 对偶规则
规则应用:逻辑函数的变换、化简和证明中非常有用的。

## Slide 23: 1、代入规则
如果用同一个变量（或逻辑项）代替一个逻辑等式中的一个逻辑变量，则此等式仍然成立，这就称为代入规则。
例2-1 B（A+C）=AB+BC
将等式中出现A的地方都用函数式E+F代入，则等式依然成立，
即：B（E+F+C）=（E+F）B+BC

## Slide 24: 2、反演规则
对于任意一个逻辑式F，若将其中所有的“·”换成“+”，“+”换成“·”，0换成1，1换成0，原变量换成反变量，反变量换成原变量，则得到 。这个规则称为反演规则。
注意遵守以下两个原则：
①仍需遵守“先括号、然后乘、最后加”的运算优先次序。
②不属于单个变量上的反号应该保留不变。
对于任何一个逻辑式F，若将其中的“·” 换成“+”，“+”换成“·”，0换成1，1换成0，则得到一个新的逻辑式 ， 被称为F的对偶式。
对偶定理: 如果两逻辑式相等，则它们的对偶的逻辑式也相等

## Slide 25
例2-2 已知 ，求 ， 。
解:

## Slide 26: 2.3 逻辑函数的化简 Simplification of Switching Expression
一个逻辑函数对应着一个实现其逻辑功能的逻辑
电路，当使该函数最简意味着使这个电路也最简。
最简逻辑电路：门数最少；门的输入端最少；
门的级数最少。
最简与或式： 与项的数目最少；每个与项的变量
个数最少。
最简或与式： 或项的数目最少；每个或项的变量
个数最少。
数字逻辑 华南理工大学出版社

## Slide 27: 2.3.1 公式化简法
一、与或式的化简
与或式化简常用的公式主要有四个：
A + A = 1 A + AB = A + B
AB + AB = A AB + AC + BC = AB + AC
二、或与式的化简
1. 常规法
常规法化简方式类似于与或式的化简，化简中常
用的公式主要有：
A ( A + B ) = A
( A + B )( A + C )( B + C ) = ( A + B )( A + C )
2. 利用最简与或式得到最简或与式

## Slide 28: 2.3.2 卡诺图(Karnaugh MAP)法
卡诺图的构成和特点
逻辑函数在卡诺图上的表示
用卡诺图化简逻辑函数的基本原理
用卡诺图化简逻辑函数

## Slide 29: 1、逻辑函数的最小项表达式
在一个逻辑函数中，如果有n个变量，则有2n个最小项。
最小项（Minterm）: 设有n个变量，每个变量或者以原变量或者以反变量的形式出现一次，且仅出现一次的 “与”项。

## Slide 30
最小项编号
ABC的取值 | 最小项 | 编号
000 |  | m0
001 |  | m1
010 |  | m2
011 |  | m3
100 |  | m4
101 |  | m5
110 |  | m6
111 |  | m7
例 有一个三变量A、B、C的逻辑函数，试写出它的全部最小项。

## Slide 31: 最小项性质
最小项具有下列性质：
①任意两个最小项之积为0。即：mi·mj=0
②全体最小项之和为1。即：
③在输入变量的任何取值下必有一个最小项，且仅有一个最小项的值为1。
④若两个最小项之间只有一个变量不同，其余各变量均相同，则称这两个最小项为相邻项，两个相邻的最小项之和可以合并，并消去一个因子。

## Slide 32: 最小项举例
例 写出函数式 的最小项之和式。
解：根据最小项的要求变换函数式：

## Slide 33: 最大项及其性质
在n变量逻辑函数中，若M为n个变量之和，而且这n个变量均以原变量或反变量的形式在M中出现一次，则称M为该组变量的最大项。

## Slide 34: 最大项及其性质

## Slide 35: 最大项及其性质
最大项性质
性质1：在输入变量的任何取值下必有一个且仅有一个最大项的值为0；
性质2：全体最大项之积为“0”；
性质3：某一最大项若不包含在F中，则必在 中；
性质4：任意两个最大项之和为“1”；
性质5：只有一个变量不同的两个最大项的乘积等于各相同变量之和

## Slide 36: 最大项与最小项
最大项与最小项的关系：
例如：
一个函数的最小项之和与最大项之积的两种表示形式中，它们的编码具有互补性，例如：
证明：

## Slide 37: 两变量、三变量和四变量的卡诺图
二、三、四变量卡诺图

## Slide 38: 2、卡诺图化简
卡诺图的化简的重要依据是：
最小项具有相邻性
相邻项合并，可消去项中变量
使用卡诺图对逻辑问题化简的基本步骤：
①通过对逻辑问题的分析，画出不同变量的出卡诺图框
②形成卡诺图（把函数和真值表的描述填在卡诺图上）
③维块的圈合（从最大到单个，16—8—4—2—1）
④通过合并简化，最后写出最简函数式

## Slide 39: 卡诺图化构建方法
①画卡诺图时要规范，即n个变量的卡诺图方格数为2n个，变量的排列为逻辑相邻。
②形成卡诺图时，要熟悉根据给出逻辑函数的形式进行填写。
给出真值表
给出为标准式
给出为一般逻辑式：先对逻辑式进行变换，化成与或式，再直接填写

## Slide 40: 卡诺图化简要注意的问题
化简时应注意的几个问题：
⑴圈1得原函数，圈0得反函数
⑵圈必须覆盖所有的1。
⑶圈中1的个数必须是2n个相邻的1。
⑷圈的个数必须最少 (乘积项最少) 。
⑸圈越大越好（消去的变量多）。
⑹每个圈至少包含一个新的最小项。
⑺选出最简与或式。

## Slide 41: 六、逻辑函数化简

## Slide 42: 卡诺图化简

## Slide 43: 卡诺图化简

## Slide 44: 卡诺图化简

## Slide 45: 卡诺图化简

## Slide 46: 卡诺图化简

## Slide 47: 3.具有无关项的逻辑函数及其化简
⒈约束项、任意项和无关项
在分析某些具体的逻辑函数时，常遇到输入变量的取值不是任意的情况。对输入变量的取值所施加的限制为约束。这些受约束的变量取值组合所对应的最小项叫约束项。

## Slide 48: 3.具有无关项的逻辑函数及其化简
如图示。化简结果与代数相同。

## Slide 49: 3.具有无关项的逻辑函数及其化简
例：化简逻辑函数
F=(A,B,C,D)=∑m(0,1,2,3,6,8)+∑d(10,11,12,13,14,15)。

## Slide 50
第三章 组合逻辑电路
3.1 逻辑门电路
3.2 逻辑函数的实现
3.3 组合逻辑电路的分析
3.4 组合逻辑电路的设计
3.5 组合逻辑电路的竞争与冒险

## Slide 51
3.1 逻辑门电路
逻辑电路分为两大类：
组合逻辑电路（combinational logic circuit）
时序逻辑电路（sequential logic circuit）
任何时刻的输出仅取决与当时的输入
任一时刻的输出不仅取决与当时的输入，
还取决于过去的输入序列
电路特点：无反馈回路、无记忆元件

## Slide 52
3.2 逻辑函数的实现
 逻辑函数的五种常用表达式
F(A、B、C)
“与―或”式
“或―与”式
“与非―与非”式（与非式）
“或非―或非”式（或非式）
“与―或―非”式
F(A、B、C)
F(A、B、C)
F(A、B、C)
F(A、B、C)

## Slide 53
3.3 组合逻辑电路的分析
对于任何一个多输入、多输出的组合逻辑电路都可以用一个框图来表示。
组合逻辑
电路
输出与输入之间的逻辑关系可以用一组函数表示：

## Slide 54
组合逻辑电路分析的一般步骤：
1、根据给定逻辑电路图，从输入到输出逐级写出逻辑表达式；
2、将逻辑表达式化简成最简与或表达式；
3、根据最简与或表达式画出真值表；
4、根据真值表，分析出电路的逻辑功能；
3.3 组合逻辑电路的分析

## Slide 55
逻辑图
逻辑表达式
1
1
最简与或表达式
化简
2
2
从输入到输出逐级写出

## Slide 56
最简与或表达式
3
真值表
3
4
电路的逻辑功能
当输入A、B、C中有2个或3个为1时，输出Y为1，否则输出Y为0。所以这个电路实际上是一种3人表决用的组合电路：只要有2票或3票同意，表决就通过。
4

## Slide 57
组合逻辑电路的设计
设计步骤：
1.逻辑问题描述
将设计问题转换为逻辑问题，即用真值表或表达式的形式来描述设计问题；
2.逻辑函数化简
用代数法或卡诺图法将逻辑问题化为最简与或式；
3.逻辑函数变换
根据给定逻辑门的类型、数量等因素，将表达式转换为所需形式；
4.画逻辑电路图并考虑实际工程问题。

## Slide 58
多输出组合逻辑电路的设计
例1.设计一个一位二进制半加器。
分析:输入变量分别为两个加数,输出“和”、“进位”两个变量。
A B | S C
0 0
0 1
0
1 1
0
1
0
0
0
0
1

## Slide 59
表达式 S = AB+AB = A⊕B
C = AB
电路图
&
=1
A
B
S
C
逻辑符号
∑
CO
S
C
A
B

## Slide 60
组合逻辑电路的竞争与冒险
一、竞争与冒险的产生
1.传输时延：信号通过逻辑门和导线时产生的时间延迟。

## Slide 61
1. 卡诺图判别法
卡诺图中若有相切的圈，则可能有冒险。
1 | 1 |  | 
 | 1 | 1 | 1
00 01 11 10
AB
C
0
1
F = AB+AC+AC

## Slide 62
2、消除冒险
如上例，添加BC项后，F=AC+AB+AC+BC，不改变逻辑函数，但使得BC=11时，F=1，消除了冒险。
1 | 1 |  | 
 | 1 | 1 | 1
00 01 11 10
AB
C
0
1
方法：添加冗余项