## Slide 1
第四章 同步时序逻辑电路
4.1 同步时序逻辑电路模型
4.2 触发器
4.3 同步时序逻辑电路的分析
4.4 同步时序逻辑电路的设计
4.5 同步时序逻辑电路设计举例

## Slide 2
§4.1 同步时序逻辑电路模型
时序电路：
组合电路
+
触发器
电路的状态与时间顺序有关

## Slide 3
式中：tn、tn+1表示相邻的两个离散时间
组合电路
存储电路
Z1
Zn
W1
Wh
Y1
YK
X1
Xn
输出状态
时钟信号
未注明
输出函数：
Z（tn） = F[X（tn），Y（tn）]
状态函数：
Y（tn+1）= H[W（tn），Y（tn）]
控制函数（激励函数）:
W（tn） = G[X（tn），Y（tn）]
一、时序电路的结构
输出信号
输入信号
现态，或原状态
次态或新状态
控制信号
时序逻辑电路信号之间的逻辑关系可用三个向量函数表示：

## Slide 4
按逻辑功能分 计数器、寄存器、移位寄存器、
读∕写存储器 等。
按输出方式分
米勒（Mealy）型时序电路（该时序电路的输出是输入变量和状态变量的函数，即输出不仅与该时刻的输入有关，而且与电路的现态有关）
摩尔（Moore）型时序电路（该时序电路的输出只是状态变量的函数，而和当时的输入无关）

## Slide 5
二、同步时序逻辑电路的描述
1、状态表：状态表由现态、次态和输出组成。
2、状态图：状态图中每一个状态用一个圆圈表示，圆圈内的字母或数字说明状态的名称。

## Slide 6
米里型时序逻辑电路
(输出不仅与该时刻的输入有关，而且与电路的现态有关)
S11/Z11 · · · Si1/Zi1 · · ·
S1j/Z1j · · · Sij/Zij · · ·
[X]1 · · · [X]i · · ·
X
S
Sj
· · ·
· · ·
· · ·
· · ·
· · ·
· · ·
S1
米里型时序逻辑状态表
S1
S2
S3
S4
X12/Z12
X21/Z21
X13/Z13
X34/Z34
X41/Z41
米勒型状态图
[X]i — 表示输入信号的第 i 种取值组合；
Sj — 表示状态变量的第 j 种取值组合；
Sij — 表示对应于[X]i 和Sj 的次态；
Zij — 表示对应于[X]i 和Sj 的输出值。

## Slide 7
S11 · · · Si1 · · ·
S1j · · · Sij · · ·
[X]1 · · · [X]i · · ·
X
S
Sj
· · ·
· · ·
· · ·
· · ·
· · ·
· · ·
S1
摩尔型时序逻辑状态表
Z11 · · · Zm1
Z1j · · · Zmj
Z1 · · · Zm
· · ·
· · ·
· · ·
· · ·
S1 /Z1
X12
X21
X13
X34
X41
摩尔型状态图
S2 /Z2
S3 /Z3
S4 /Z4
[X]i — 表示输入信号的第 i 种取值组合；
Sj — 表示状态变量的第 j 种取值组合；
Sij — 表示对应于[X]i 和Sj 的次态值；
Zij — 表示 [Z]i 对应于Sj 的输出值。
摩尔型时序逻辑电路
(输出只是电路状态变量的函数，而与当时的输入无关)

## Slide 8
§4.2 触发器
触发器两个基本特点：
☆具有两个能自行保持的稳定状态，用来表示逻辑状态0和1，或二进制数0和1。
☆根据不同的输入信号可以将触发器状态置成1或0。

## Slide 9
1.有两个互补的输出端
Q
Q
“1”状态：Q = 1， Q = 0
“0”状态：Q = 0， Q = 1
2. 有两个稳定状态
3. 在输入信号的作用下，双稳态触发器可以
从一个稳定状态转换到另一个稳定状态。
逻辑符号
R
S
Q
Q
R
S
置 0 端
置 1 端
通常，把在输入信号发生变化前的触发器状态称为现态，用Ｑn 和Ｑn表示；把输入信号发生变化后的触发器状态称为次态，用Ｑn+1 和Ｑn+1表示。用X表示输入信号的集合，则触发器的次态方程为：
Ｑn+1 ＝f（Ｑn ，X）
次态方程又称为状态方程、特征方程 。

## Slide 10
功能描述
D | Q n+1
0 | 0
1 | 1
D | Q n | Qn+1
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
D = 1
D = 0
D = 1
D = 0
Qn→Qn+1 |  | D
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
真值表：
状态转换真值表：
状态转换图：
激励表：
特征方程：
从状态转换真值表可以直接写出特征方程：Qn+1 = D
D触发器

## Slide 11
功能描述
J | K | Qn+1
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 
Q n
0
1
J | K | Q n | Qn+1
0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
J K
1 1
1 0
J K
1 1
0 1
J K
J K
0 0
0 1
0 0
1 0
特征方程：
真值表：
状态转换真值表：
状态转换图：
J-K触发器

## Slide 12
§4.3 同步时序逻辑电路分析
写各触发器的控制函数
写电路的输出函数
写触发器的状态方程
作状态转换表及状态转换图
作时序波形图
得到电路的逻辑功能
同
步
时
序
电
路
的
分
析
方
法
输入端的表达式，
如J、K、D
组合电路的输出
特性方程
描述输入与状态转换关系的表格
画出时钟脉冲作用下的输入、输出波形图

## Slide 13
例1：试分析如图所示电路的逻辑功能。
解：1、列出激励函数和输出函数
激励函数：
特征方程：
输出函数：
由图分析可知，该电路是Moore型电路，且触发器的状态变量就是电路的输出

## Slide 14
2、根据输出函数（状态方程）作出状态表、状态图
现态 y2 y1 | 次态y2n+1 y1n+1 | 
 | X=0 | X=1
0 0
1
0
1
1
0 1
1
0
0
0
1 0
1 1
1 1
0 0
0 1
1 0
00
01
10
11
x
0
0
0
0
1
1
1
1
3、描述电路逻辑功能
X=0时，电路进行加法计数
X=1时，电路进行减法计数

## Slide 15
4、作出状态响应序列，画出时间图
现态 y2 y1 | 次态y2n+1 y1n+1 | 
 | X=0 | X=1
0 0
1
0
1
1
0 1
1
0
0
0
1 0
1 1
1 1
0 0
0 1
1 0
CP： 1 2 3 4 5 6 7 8
x： 0 0 0 0 1 1 1 1
y2： 0
y1： 0
y2n+1： 0
y1n+1： 1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
y： 0 1 2 3 0 3 2 1
yn+1： 1 2 3 0 3 2 1 0
CP
x
y2
y1

## Slide 16
设
计
方
法
给定逻辑功能
建立原始状态图
原始状态表
状态简化得最小化状态表
状态编码
选触发器类型，求控制函数、输出函数
画逻辑电路图
画出全状态图，
检查设计，如不
符合要求，重新设计
§4.4 同步时序逻辑电路设计
设计和分析互为逆过程：在设计中，应根据具体逻辑问题，设计出实现这一逻辑功能要求的电路，力求最简。追求高性／价比。

## Slide 17
一、建立原始状态图和状态表：
监
测
器
☆ 通过具体例题，说明设计步骤
例： 试设计一个“111”序列检测器，当接连输入三个或三个以上“1”时，检测器输出为1，否则为0
解：
被检测的0，1信号以串行方式输入到检测器输入端。
当输入连续出现3个或3个以上1时，输出为1，否则为0。
输入和输出之间的关系
X：1101 1110 0100
Z：0000 0110 0000
☆连续3个1，输出为1。
☆输入只要是0，输出为0。
串入X
串出Z
根据文字描述的设计要求，建立原始状态图，形成原始状态转换表。

## Slide 18
需要确定的三个问题：
☆确定输入和输出变量，以字母表示。
☆确定系统的状态数，以字母表示。
☆根据设计要求，确定每一个状态在现态条件下，状态转换方向，得出原始状态图。
这三个问题的解决是相互联系的，目前尚无确定的步骤，常采用试凑法，因此应把注意力放在状态图的正确性，不必过分考虑多余状态。确保状态没有遗漏。
① 确定输入和输出变量
根据已知条件：
设输入为X，并以串行方式输入
设输出为Z, 并以串行方式输出
② 确定系统状态数（确定状态没有遗漏）

## Slide 19
设：S0接收到0以后的状态
S1接收到一个1以后状态。
S2接收到二个1以后状态。
S3接收到三个或3个以上1以后的状态。
共用四个状态 S0 S1 S2 S3
③ 确定每一个状态在规定条件下的转换方向
什么是规定条件？由题意给出。
连续输入3个或3个以上1输出为1，否则为0
S0是接收0以后状态，再接收0仍停留在S0
连续接收3个以上1，停留在S3
只要接收1个1，由S0→S1，
连续接收2个以上1，状态转换S2。
S0
S1
S2
S3
连续接收3个以上1，状态转换S3。
0/0
1/0
1/0
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
S1再接收0返回S0。
若再接收0，返回S0。
若再接收0，返回S0

## Slide 20
由原始状态图作出状态转换表：
X y n | 0 | 1
S0/0
S0/0
S0/0
S0/0
S1/0
S2/0
S3/1
S3/1
S0
S1
S2
S3
状态转换表：以真值表的形式表示电路次态／输出，和现态 y n及输入X之间的关系。
现态S0,输入X为0，次态为S0,输出为0。
S1
S0
S2
S3

## Slide 21
二、状态简化：
在建立原始状态图和原始状态表时，将重点放在正确地反映设计要求上，因而往往可能会多设置一些状态，但状态数目的多少将直接影响到所需触发器的个数。对于具有M个状态的时序电路来说， 所需触发器的个数n由下式决定：
可见，状态数目减少会使触发器的数目减少并简化电路。 因此，状态简化的目的就是要消去多余状态，以得到最简状态图和最简状态表。

## Slide 22
状态的等效
判断两个状态是否等效的条件
第一，在相同的输入条件下都有相同的输出。
第二，在相同的输入条件下次态也等效。 这可能有三种情况：
① 次态相同;
② 次态交错;
③ 次态循环(次态互为隐含条件)。
1、完全确定状态表的化简

## Slide 23
等效状态的传递性
若A和B等效，B和C等效，则A和C也等效。
最大等效类
相互等效状态的集合称为等效类， 凡不被其它等效类所包含的等效类称为最大等效类。例如， 根据等效状态的传递性可知，若有(A,B)和(B,C)，则有(A,C)，它们都称为等效类，而只有(A,B,C)才是最大等效类。另外，在状态表中，若某一状态和其它状态都不等效，则其本身就是一个最大等效类。
状态表的化简， 实际就是寻找所有最大等效类，并将最大等效类合并，最后得到最简状态表。

## Slide 24
状态简化
2、 隐含表法简化
系统的比较方法
X
Sn
A
0
1
B
C
D
E
F
G
G/0
A/0
E/0
A/0
A/0
D/1
B/0
C/1
B/0
A/0
G/0
A/0
A/0
G/0
Sn+1/F
例子1
第一步 做隐含表
少尾
缺头
1）画出隐含表格
2）顺序比较
A
B
C
D
E
F
B
C
D
E
F
G
AB



GE
AE
AG






AG
GB
AB
AG
GE

GB



状态不等效填“”
状态等效填“”
取决隐含条件的--
将条件填在格中

## Slide 25
状态简化
第二步 关连比较
继续检查填有隐含条件的那些方格。若检查发现所填的隐含条件肯定不能满足，就在该方格内打“×”
A
B
C
D
E
F
B
C
D
E
F
G





















A
B
C
D
E
F
B
C
D
E
F
G
AB



GE
AE
AG






AG
GB
AB
AG
GE

GB




## Slide 26
状态简化
第三步 寻找最大等效类
未打“×”的方格，都代表一个等效状态对
由此得到全部等效对 (A, B, E, F, G), (E, F, G), (F, G), (C, D)
全部最大等效类：
(A, B, E, F, G)
(C, D)
第四步 状态合并，得最简状态表
用A’表示
用B’表示
A
B
C
D
E
F
B
C
D
E
F
G





















X
Sn
A’
0
1
B’
A’/0
A’/0
A’/0
B’/1
Sn+1/F

## Slide 27
三、状态编码：
给最小化状态表中的每一个状态指定一个二进制代码，形成二进制状态表。
现态
次态/输出
x=0
x=1
A
B
C
D
A/0
D/0
B/0
A/0
C/1
C/0
C/1
C/1
Sn
Sn+1 /F
状态分配：A=00, B=11, C=01, D=10
现态
Q2nQ1n
次态Q2n+1Q1n+1 /输出F
x=0
x=1
0 0
1 1
0 1
1 0
00/0
10/0
11/0
00/0
01/1
01/0
01/1
01/1

## Slide 28: 触发器激励表表示
触发器类型的选择
触发器类型的不同将决定电路中激励函数的繁简。因此，选择触发器类型的重要条件就是使函数最简。在大多数情况下，最常选用的是 D触发器，其次是选用 JK触发器和 T触发器。在非计数型的时序电路中，有时可选用 RS触发器。
四、触发器选型,确定控制函数及输出函数
Qn
Qn+1
JK
D
T
RS
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0 d
1 d
d 1
d 0
d 0
0 1
1 0
0 d
激励表

## Slide 29
现态 y2 y1 | 次态y2n+1 y1n+1 / Z | 
 | X=0 | X=1
0 0
1 0 / 0
0 1 / 0
0 1
0 0 / 0
0 0 / 1
1 1
0 1 / 1
1 0 / 1
1 0
0 0 / 1
1 1 / 1
根据状态表写出激励函数表达式和输出函数表达式
Q→Qn+1 | D
0 0 0 1 1 1 1 0 | 0 1 1 0
方法一：使用Ｄ触发器
0
1
00
01
11
10
x
y2y1
0
1
00
01
11
10
x
y2y1
0
1
00
01
11
10
x
y2y1
D2
D1
Z
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1

## Slide 30
0
1
00
01
11
10
x
y2y1
0
1
00
01
11
10
x
y2y1
0
1
00
01
11
10
x
y2y1
D2
D1
Z
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1

## Slide 31
现态 y2 y1 | 次态y2n+1 y1n+1 / Z | 
 | X=0 | X=1
0 0
1 0 / 0
0 1 / 0
0 1
0 0 / 0
0 0 / 1
1 1
0 1 / 1
1 0 / 1
1 0
0 0 / 1
1 1 / 1
根据状态表写出激励函数表达式和输出函数表达式
Q→Qn+1 | J K
0 0 0 1 1 1 1 0 | 0 d 1 d d 0 d 1
方法二：使用JK触发器
0
1
00
01
11
10
x
y2y1
0
1
00
01
11
10
x
y2y1
0
1
00
01
11
10
x
y2y1
0
1
00
01
11
10
x
y2y1
J2
K2
J1
K1
1
d
0
d
0
d
0
d
d
1
d
0
d
1
d
0
0
d
1
d
d
1
d
1
d
0
d
1
0
d
1
d

## Slide 32
0
1
00
01
11
10
x
y2y1
0
1
00
01
11
10
x
y2y1
0
1
00
01
11
10
x
y2y1
0
1
00
01
11
10
x
y2y1
J2
K2
J1
K1
1
d
0
d
0
d
0
d
d
1
d
0
d
1
d
0
0
d
1
d
d
1
d
1
d
0
d
1
0
d
1
d
0
1
00
01
11
10
x
y2y1
Z
0
0
0
1
1
1
1
1

## Slide 33
五、画逻辑图并检验电路是否具有自启动功能
D1
D2
y1
y1
y2
y2
&
&
≥1
1
&
&
≥1
X
时钟
&
Z
≥1

## Slide 34
K1
J1
C
K2
J2
C
X
&
≥1
1
&
≥1
Z
时钟
y2
y2
y1
y1

## Slide 35
根据控制函数和输出函数画逻辑电路图，然后检查电路中的无关状态（多余状态）是否是孤立状态，若是非孤立状态，则电路可以自启动；若是孤立状态，则需要消除它，使它进入有效状态。
00
01
10
11
孤立状态
孤立状态的消除

## Slide 36
本章小结
1、了解各类触发器的工作原理及特点；
2、熟悉各类触发器的激励方程、状态表、状态图、逻辑符号;
3、熟悉掌握组合逻辑电路的分析方法及步骤；
4、熟练掌握时序逻辑电路的设计方法及步骤；

## Slide 37
同步时序逻辑电路设计的一般步骤
1、由给定的逻辑功能求出原始状态图——
2、状态化简——
3、状态编码、并画出编码形式的状态图及状态表
等价状态进行状态合并
4、选择触发器的类型及个数
触发器个数n，状态个数M满足
5、求电路的输出方程及各触发器的驱动方程
6、画逻辑电路图，并检查自启动能力
对每一个状态指定一个二进制代码。编码原则是：
有利于所选触发器的驱动方程及电路输出方程的简化。
宁多勿缺
如果无自启动能力，则应进行修改：
方法：对无效状态的处理作适当修改；

## Slide 38: 第六章 采用中、大规模集成电路 的逻辑设计

## Slide 39
本章内容：
译码器、多路选择器、计数器、只读存储器、可编程逻辑阵列

## Slide 40
三、译码器
译码器是将二进制代码翻译成十进制数字或字符的电路，如：数字仪表显示器、地址译码器、指令译码器等。
译码器是n输入，2n输出的电路。常见有二-四译码器，三-八译码器，四-十六译码器等。
以三、八译码器（74138）为例。

## Slide 41
74138
三-八译码器
Y7Y6Y5Y4 Y3 Y2 Y1Y0
A2A1A0
S3
S2
S1
输出端
使能控制端
输入端

## Slide 42
S1S2S3 | A2A1A0 | Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7
1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 Ø Ø 0 Ø Ø | 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 Ø Ø Ø Ø Ø Ø | 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
真值表：

## Slide 43
Y0 = M0 = m0
Y1 = M1= m1
Y3 = M3 = m3
Y2 = M2 = m2
Y4 = M4 = m4
Y7 = M7 = m7
Y6 = M6 = m6
Y5 = M5 = m5

## Slide 44
四、多路选择器
多路选择器是多输入，单输出的组合逻辑电路，其功能为从多个输入中选择一个传送到输出端口。
常见有四路选择器、八路选择器、十六路选择器等。

## Slide 45
A1A0
D3D2D1D0
W
选择控制端
输出端
输入端
74153
W = A1A0D0+A1A0D1+A1A0D2+A1A0D3
A1A0 | D0D1D2D3 | W
0 0 0 1 1 0 1 1 | d0 ΦΦΦ Φ d1 ΦΦ ΦΦ d2 Φ ΦΦΦ d3 | d0 d1 d2 d3

## Slide 46
五、计数器
计数器是对输入脉冲信号进行计数的时序逻辑部件。
分类：
脉冲信号
同步
异步
计数进制
十进制
二进制
N进制
计数方法
可逆计数
减法计数
加法计数

## Slide 47
74LS163是常用的四位二进制可预置的同步加法计数器,同步清零和同步预置

## Slide 48
利用74LS163芯片清除方式，实现一个6进制计数器。

## Slide 49
利用74LS163芯片预置方式，实现一个6进制计数器。

## Slide 50
74LS160是十进制同步计数器,异步清零和同步预置。
利用74LS160芯片清除方式，实现一个6进制计数器。

## Slide 51
七、只读存储器
存储器
RAM
ROM
动态 DRAM
静态 SRAM
掩膜 ROM
可擦编程 EROM
可编程 PROM

## Slide 52
1.ROM结构
∙
不连通
连通不可编程
连通可编程

## Slide 53
&
&
&
&
&
&
&
&
≥1
≥1
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
A0
A1
A2
F0
F1
n位地址输入，
m位数据输出，
存储容量为
存储容量：
2n×m位

## Slide 54
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
A0
A0
A1
A1
A2
A2
F0
F1
与阵列
或阵列
阵列逻辑图画法

## Slide 55
例1.用ROM实现一个二进制数到格雷码的代码转换器
B3B2B1B0 | G3G2G1G0
0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 | 0000 0001 0011 0010 0110 0111 0101 0100
B3B2B1B0 | G3G2G1G0
1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 | 1100 1110 1111 1101 1001 1011 1010 1000

## Slide 57
B3B3B2B2B1B1B0B0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
G0G1G2G3
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

## Slide 58
八、可编程逻辑阵列PLA（Progamable Logic Array）
与ROM 区别：与阵列和或阵列都可编程。
所以输入为n变量时，与门一般≤2n。
“输入数-与门数-输出数”

## Slide 59
例1.用PLA实现F1（A，B，C）=AB+AC
F2=m2+m5+m6
化简F2=ABC
共3个与项，
所以用3个与门
AABBCC
F1
F2

## Slide 60
可编程阵列逻辑(PAL)
通用阵列逻辑（GAL）
高密度可编程逻辑器件（CPLD 和 FPGA）